## Slide 1: Gerenciamento de Tarefas, Tempo e Estados na ESP32
FreeRTOS • millis() • State Machines • Interrupções
ESP32

## Slide 2: Agenda
01 Task Management na ESP32
02 O Problema do delay()
03 Controle de Tempo com millis()
04 Máquinas de Estado (State Machines)
05 Interrupções (GPIO & Timer)
06 Timer vs IO Interrupt
07 Código Prático (PlatformIO + ESP32)

## Slide 3: Task Management na ESP32
FreeRTOS • Multitarefa • Concorrência vs Paralelismo

## Slide 4: FreeRTOS na ESP32
A ESP32 executa o FreeRTOS nativamente, permitindo criar múltiplas tarefas independentes.
Sistema operacional de tempo real (RTOS) embutido no ESP-IDF
Dual-core: PRO_CPU (Core 0) + APP_CPU (Core 1)
Escalonador preemptivo com prioridades (0–25)
Cada task tem seu próprio stack, prioridade e estado
Arduino loop() roda como uma task do FreeRTOS no Core 1
API principal: xTaskCreatePinnedToCore()

## Slide 5: Tasks vs Loop Tradicional
Loop Tradicional (Sequencial)
Ler Sensor (bloqueado durante delay)
Atualizar Display (espera anterior terminar)
Enviar WiFi (tudo parado)
FreeRTOS Tasks (Paralelo)
Task 1: Ler Sensor Executa independente Prioridade: Alta
Task 2: Atualizar Display Executa independente Prioridade: M&#xE9;dia
Task 3: Enviar WiFi Executa independente Prioridade: Baixa
VS

## Slide 6: Concorrência vs Paralelismo
Concorrência
1 núcleo, múltiplas tarefas
Tasks alternam rapidamente
Ilusão de simultaneidade
Time-slicing do scheduler
Exemplo: ESP8266 (single-core)
A → B → A → B
Paralelismo
2 núcleos, execução simultânea real
Tasks executam ao mesmo tempo
Verdadeira simultaneidade
Requer hardware multi-core
ESP32 = dual-core!
A + B (simultâneo)

## Slide 7: Quando Usar Multitarefa?
✔ Use multitarefa quando:
Precisa ler sensores E comunicar WiFi simultaneamente
Tarefas com períodos diferentes (100ms, 1s, 5s)
Uma operação lenta não pode travar as outras
✘ Evite multitarefa quando:
Projeto simples com uma única lógica sequencial
RAM limitada (cada task consome ~2-8KB de stack)
millis() + máquina de estados já resolve o problema

## Slide 8: O Problema do delay()
Bloqueio de execução • Impacto em sistemas reativos

## Slide 9: Por Que delay() é Prejudicial?
O delay() é uma função bloqueante: para TODO o processamento.
CPU fica em busy-wait (não faz NADA)
Sensores não são lidos durante o delay
Comunicação serial/WiFi fica sem resposta
Botões e entradas são ignorados
Impossível gerenciar múltiplas tarefas com tempos diferentes
Watchdog Timer pode resetar o ESP32
⚠ delay(1000) = 1 segundo de CPU desperdiçada!

## Slide 10: Linha do Tempo: delay() vs Não-Bloqueante
COM delay()
Ler Sensor
delay(1000) - BLOQUEADO
Atualizar LED
delay(500) - BLOQUEADO
0ms
100ms
1100ms
1200ms
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SEM delay()
Sensor
LED
WiFi
Sensor
LED
WiFi
Sensor
Serial
LED
0ms
100ms
200ms
CPU ociosa por longos períodos
CPU sempre produtiva, reativa
↑ Bloqueante
↑ Não-bloqueante

## Slide 11: Código: delay() vs millis()
✘ Com delay()
void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(1000); // TRAVA!
digitalWrite(LED, LOW);
delay(1000); // TRAVA!
}
2s de CPU desperdiçada por ciclo
✔ Com millis()
unsigned long prev = 0;
void loop() {
if(millis()-prev>=1000){
prev = millis();
toggle(LED); // livre!
}
}
CPU livre entre execuções!

## Slide 12: Controle de Tempo com millis()
Medir tempo sem bloquear • Execução periódica

## Slide 13: Como millis() Funciona?
A função millis() retorna o tempo em ms desde o boot. Não bloqueia nada!
Padrão fundamental:
Guardar o tempoAnterior (unsigned long)
A cada loop, calcular: millis() - tempoAnterior
Se diferença ≥ intervalo desejado → executar ação
Atualizar tempoAnterior = millis()
⚠ Tipo: unsigned long (32 bits) → overflow em ~49 dias
A subtração millis() - prev funciona corretamente mesmo com overflow!

## Slide 14: Padrão millis(): Fluxo de Execução
loop() inicia
millis()-prev >= intervalo?
Executar ação
prev = millis()
Não Continua o loop
SIM
NÃO
O loop() executa milhares de vezes por segundo
Ação só executa quando o intervalo é atingido
↻ Volta ao início do loop()

## Slide 15: Aplicações Práticas de millis()
💡 Piscar LED sem bloquear
Intervalo de 500ms, LED alterna HIGH/LOW
Enquanto isso, outras tarefas continuam rodando
🌡 Leitura periódica de sensor
DHT22 a cada 2s, BMP280 a cada 500ms
Cada sensor com seu próprio tempoAnterior
⚙ Controle de processo industrial
PID a cada 100ms + log a cada 5s + display a cada 1s
Cada subsistema opera no seu tempo, sem interferir nos outros

## Slide 16: Máquinas de Estado
State Machines • if/else • switch-case • Arquitetura escalável

## Slide 17: Nível 1: if + millis()
Abordagem mais simples: variável de estado + if/else + millis()
bool ledState = false;
unsigned long prev = 0;
void loop() {
if (millis() - prev >= 1000) {
prev = millis();
ledState = !ledState;
digitalWrite(LED, ledState);
}
}
✔ Simples, funciona para 2 estados (ON/OFF, IDLE/RUN)

## Slide 18: Nível 2: switch-case
IDLE Aguardando
READING Lendo Sensor
PROCESSING Calculando
SENDING Enviando WiFi
Timer
Dados OK
intervalo atingido
→ Intervalo atingido
↓ Leitura completa
← Dados prontos
↑ Envio completo
switch(state)

## Slide 19: Código: switch-case State Machine
enum State { IDLE, READING, PROCESSING, SENDING };
State state = IDLE;
void loop() {
switch(state) {
case IDLE:
if(millis()-prev>=2000) {
state = READING; } break;
case READING:
valor = analogRead(SENSOR);
state = PROCESSING; break;
case PROCESSING:
resultado = calcular(valor);
state = SENDING; break;
case SENDING:
enviarWiFi(resultado);
prev = millis(); state = IDLE; break;
}
}

## Slide 20: Nível 3: Arquitetura Escalável
Main Controller (loop)
↓
State Manager (switch-case)
↙
↓
↘
Módulo Sensor sensorInit() sensorRead() sensorProcess()
Módulo Display displayInit() displayUpdate() displayError()
Módulo Comunicação wifiConnect() mqttPublish() httpPost()
✔ Cada módulo isolado ✔ Fácil de testar
✔ Reutilizável ✔ Escalável
✔ Fácil manutenção ✔ Debug simplificado

## Slide 21: Comparação: Níveis de State Machine
Aspecto
Nível 1: if+millis
Nível 2: switch-case
Nível 3: Modular
Complexidade
Baixa
Média
Alta
Estados
2 (ON/OFF)
4-8 estados
Ilimitados
Estrutura
if/else simples
switch-case
Módulos + SM
Manutenção
★☆☆
★★☆
★★★
Escalabilidade
★☆☆
★★☆
★★★
Uso Típico
Blink LED Botão simples
Controle processo Menu LCD
IoT completo Robótica

## Slide 22: Interrupções na ESP32
GPIO Interrupts • Timer Interrupts • Polling vs Interrupt

## Slide 23: Polling vs Interrupção
Polling
"Verifica constantemente"
CPU verifica a cada loop
Gasta ciclos de CPU
Pode perder eventos rápidos
Latência variável
if(digitalRead(BTN))
Interrupção
"Reage quando acontece"
CPU livre até o evento
Resposta imediata (~µs)
Nunca perde eventos
Latência baixa e constante
attachInterrupt()

## Slide 24: Interrupção GPIO: Como Funciona
Botão Pressionado
GPIO Pin RISING FALLING CHANGE
ISR (IRAM_ATTR) • Curta e rápida • Seta flag = true • Sem Serial/delay
loop() • Verifica flag • Processa evento • Reseta flag
⚠ ISR deve ser IRAM_ATTR na ESP32 ⚠ Use volatile para variáveis compartilhadas
Modos: RISING, FALLING, CHANGE, LOW, HIGH (ESP32 suporta todos)
Tempo → | loop rodando... | ⚡ ISR (2µs) | loop continua... | processa evento | loop rodando...

## Slide 25: Interrupção por Timer
Timer Interrupts geram interrupções em intervalos precisos de hardware.
Características da ESP32:
4 timers de hardware (64 bits cada)
Clock base: 80 MHz (prescaler configurável)
Precisão de microsegundos
Modo: auto-reload (periódico) ou one-shot
Uso típico:
Amostragem precisa de ADC (ex: 10kHz)
Geração de PWM por software
Watchdog personalizado, timeout de comunicação

## Slide 26: Timer vs IO Interrupt & Código Prático
Comparação técnica • PlatformIO + ESP32

## Slide 27: Timer vs GPIO Interrupt
Característica
GPIO Interrupt
Timer Interrupt
Gatilho
Evento externo (botão, sensor)
Tempo decorrido (periódico)
Precisão
Depende do debounce ~1-50ms
Hardware clock ~1µs
Latência
Baixa (~2-5µs) Depende do evento
Muito baixa (~1-2µs) Previsível
Uso Típico
Botões, encoders Sensores digitais
Amostragem ADC PWM, Watchdog
Vantagem
Reativo a eventos Baixo consumo
Alta precisão temporal Determinístico
Limitação
Bounce mecânico Ruído elétrico
Nº limitado (4 timers) Consumo contínuo

## Slide 28: Código: millis() & GPIO Interrupt
Controle com millis()
const int LED = 2;
unsigned long prev=0;
bool state=false;
void setup(){
pinMode(LED,OUTPUT);
}
void loop(){
if(millis()-prev>=500){
prev=millis();
state=!state;
digitalWrite(LED,state);
}
}
Interrupção GPIO
volatile bool btnFlag=false;
const int BTN=4, LED=2;
void IRAM_ATTR isr(){
btnFlag=true;
}
void setup(){
pinMode(BTN,INPUT_PULLUP);
pinMode(LED,OUTPUT);
attachInterrupt(BTN,isr,FALLING);
}
void loop(){
if(btnFlag){
btnFlag=false;
digitalWrite(LED,!digitalRead(LED));
}
}

## Slide 29: Código: Timer Interrupt & State Machine
Timer Interrupt
hw_timer_t *timer=NULL;
volatile bool tmrFlag=false;
void IRAM_ATTR onTimer(){
tmrFlag=true;
}
void setup(){
// Timer 0, prescaler 80
// = 1MHz (1µs/tick)
timer=timerBegin(0,80,true);
timerAttachInterrupt(
timer,&onTimer,true);
// 1s = 1000000µs
timerAlarmWrite(
timer,1000000,true);
timerAlarmEnable(timer);
}
State Machine + millis()
enum S{IDLE,READ,SEND};
S st=IDLE;
unsigned long prev=0;
void loop(){
switch(st){
case IDLE:
if(millis()-prev>=2000){
st=READ;} break;
case READ:
val=analogRead(34);
st=SEND; break;
case SEND:
Serial.println(val);
prev=millis();
st=IDLE; break;
}
}

## Slide 30: Resumo & Boas Práticas
Guia de Decisão Rápida:
delay() → Só para debug/prototipagem rápida
millis() → Controle de tempo não-bloqueante
State Machine → Lógica complexa + múltiplos estados
GPIO Interrupt → Resposta rápida a eventos externos
Timer Interrupt → Amostragem precisa + watchdog
✅ Boas Práticas:
ISR curta: setar flag, sair → processar no loop()
Sempre volatile para variáveis entre ISR e loop()
Combinar técnicas: millis() + SM + interrupt = sistema robusto